Ajka város Önkormányzatának a 34/2009.( XI.13.) rendeletével módosított 12/2000. (VI.22.) rendelete

a Petőfi Sándor utca melletti 1513/1 hrsz-ú területének

Helyi Építési Szabályzatáról

Ajka város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról Szóló -többször módosított- 1990. évi LXV. törvény 16. §, valamint az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) 	E rendelet - a helyi építési szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ) - hatálya Ajka belterületén lévő 1513/1 hrsz-ú telek területére terjed ki.

(2) 	A területen területet felhasználni, azon építési telket, építési területet, területet kialakítani, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt adni - az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett - csak az M=1:1000 méretarányú szabályozási tervben és a jelen rendelkezésében foglaltaknak megfelelően szabad.

(3) 	E rendelet jóváhagyásával a Helyi Településszerkezeti Terv (Területfelhasználási tervlap) a következők szerint módosul: a terület terven jelölt része közparkból (KP) kisvárosi lakóterületre (KL) változik.

(4)	A helyi építési szabályzat (HÉSZ) csak a Szabályozási Tervvel (SZT) együtt érvényes.

Kötelező, irányadó szabályozási elemek

2. §

(1)	A szabályozási terven (SZT) kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:

- szabályozási vonalat;

- az övezet-építési övezet határát (egyben telekhatár);

- az övezet besorolást és annak paramétereit

(építménymagasságra, beépítési mértékre és módra vonatkozóan);

- építési helyet és paramétereit.

(2)	A kötelező erejű elemeket megváltoztatni csak az SZT és a HÉSZ együttes felülvizsgálatával és szükséges módosításával, illetve ha az Étv. szerint a szerkezeti terv módosítása szükséges, akkor a szerkezeti terv módosításával lehet.

Szerkezetalakítás

3. §

A 1513/1 hrsz-ú telekből kialakítandók a szabályozott közterületek a Szabályozási Terv szerint.

Területfelhasználás

4. §

Az 1. § (1) bekezdésében lehatárolt terület terven jelölt része beépítésre szánt terület - lakóterület, azon belül KL jelű kisvárosias lakóterületbe sorolt; másik része beépítésre nem szánt terület, zöldterület - közpark (KP).

Kisvárosi lakóterület

5. §

(1)	A Szabályozási Terven lehatároltaknak megfelelően a kisvárosias lakóterületen négy övezetre tagolt, melynek jelei: KL-1, KL-2, KL-2*, KL-ZF

(2)	Az övezetekben elhelyezhető funkciók és épületeik:

KL-1 övezet: kizárólag kereskedelem és az ahhoz kapcsolódó szolgáltató funkciók épülete;

KL-2 övezet: kereskedelmi, szolgáltató funkció (meglévő funkció övezete);

KL-2* övezet: kizárólag üzemanyagtöltő állomás (meglévő funkció övezete);

KL-ZF övezet: kizárólag a lakóterületekhez kapcsolódó zöldfelület övezete.

Kisvárosi lakóterület építési övezetei (KL-1, KL-2, KL-2*)

6. §

(1)	Az övezetekben bármely létesítményt elhelyezni, valamint ilyen célra építésügyi hatósági engedélyt kiadni csak az 1. § alapján szabad.

(2) 	A területen új épület elhelyezése csak jelen szabályozási előírások és tervlap, valamint talajmechanikai szakvélemény szerint történhet.

(3)	Az övezetekben csak egy fő rendeltetésű épület helyezhető el.

(4)	Az övezetek területén az 5. § (2) bekezdésében felsorolt épületeken kívül egyéb, azokat kiszolgáló, vagy kiegészítő funkciójú önálló épület nem helyezhető el.

(5)	A területen épületet elhelyezni csak a kijelölt építési helyen lehet.

(6)	Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretet, azok legnagyobb beépítettségét, a beépítés módját, a szintterületi mutató maximális értékét, továbbá az építhető építménymagasság legnagyobb értékét a következő táblázat szerint kell meghatározni:

SZ	szabadonálló

T	             terven jelölt

(7)	A KL-1 övezetben épületet elhelyezni csak a terven jelölt min. 12,5 m széles előkert figyelembe vételével lehet.

(8)	A Szabályozási Terven telken belül jelölt fákat meg kell tartani. Telken belül épület, feltáró út, parkoló csak részletes geodéziai felmérés alapján készített favédelmi terv figyelembe vételével tervezhető, illetve alakítható ki.

(9)	Az övezetekben kialakítandó parkolóterületeken 4 gk parkolóhelyenként/1 lombos fa ültetendő, mely meghatározott famennyiséget a parkoló területén kell elültetni a burkolt felületek növényzettel való oldása érdekében (ez a famennyiség nem helyettesíthető a kötelezően kialakítandó 20, illetve 30%-os növényzettel fedett területen elültetendő fákkal)!

Zöldfelület övezete (KL-ZF)

7. §

(1) 	Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(2)	A jelenlegi játszótér helyett az övezet területén kell új játszóteret kialakítani.

(3)	A tervezett játszótér területén kívül burkolt terület csak közlekedési céllal létesíthető (gyalogút, kerékpárút).

(4)	Az övezet területén jelölt megtartandó fák csak akkor vághatók ki, ha az egészségi állapotuk, vagy balesetveszély azt feltétlenül szükségessé teszi.

Közparkra vonatkozó előírások

8. §

(1)	Közpark (KP) területén épület nem helyezhető el. Elhelyezhetők a pihenést, testedzést, játékot szolgáló nem épület jellegű építmények, továbbá a zöldterület funkciójához illeszkedő köztárgyak.

(2)	Közpark más területfelhasználási egységbe, övezetbe csak a  Szerkezeti és a Szabályozási Terv módosításával sorolható át.

(3)	A közpark területének legalább 60%-át növényzettel fedetten kell kialakítani, vagy fenntartani.

(4)	Közpark létesítése, rekonstrukciója kertépítészeti terv, vagy kertészeti szakvélemény alapján történhet.

(5)	Közparkban építmények elhelyezése csak kertészeti szakvélemény alapján kiadott építési hatósági engedéllyel lehetséges.

(6)	Közpark területén és egyéb közterületen fák kivágása, csonkolása csak akkor engedhető meg, ha

a.)	a fa egészségi állapota;

b.)	a baleset elhárítás,

c.)	és közegészségügyi szempontok azt feltétlenül szükségessé teszik.

Telekalakítás

9. §

(1)	A 1513/1 hrsz-ú telek a Szabályozási Terv szerinti önálló telkekre, illetve közterületekre osztható.

(2)	A szabályozással kialakult telkek tovább nem oszthatók.

Sajátos jogintézmények alkalmazása

10. §

(1)	A terület rendezésének végrehajtása során a következő sajátos jogintézmények alkalmazandók:

a. telekalakítás

(2)	Telekalakítás végrehajtása csak a 3. és 9. § előírásai, illetve a Szabályozási Terv szerint lehetséges.

Épületekre és építményekre vonatkozó előírások

11. §

(1)	Új épületek homlokzati kialakítása, tömegképzése illeszkedjen a környezet arculatához.

(2)	Az épületek kivitelezése során a homlokzatok színezését a főépítész által jóváhagyott szín- és látványtervek szerint kell megvalósítani.

(3)	A területen kerítésként legfeljebb sövénykerítés alakítható ki.

(4)	A KL-1 övezetben tervezett létesítmény telepítésénél a 17/1999. (II.10.) FVM-EüM rendelet általános előírásait és a 2. sz. mellékletében foglalt követelményeket, "az élelmiszer forgalmazás élelmiszer-higiéniai feltételeit" kötelező betartani.

Reklám

12. §

(1)	Reklám csak az épülettel együtt tervezetten, a homlokzathoz illeszkedő módon helyezhető el, engedély alapján.

(2)	Meglévő épületeken utólag tervezett és elhelyezendő cégér vagy hirdetőtábla elhelyezése csak a homlokzat architektúrájához igazodó módon engedélyezhető.

(3)	Világító reklám csak cégérként, vagy az üzletportálokkal együtt tervezetten, engedély alapján helyezhető el a homlokzat síkján.

Közterületek

13. §

(1)	A területen és az azt határoló közterület-szakaszokon önálló építmény (pavilon) telefonfülke kivételével nem helyezhető el.

(2)	Közterületen csak olyan úttartozék jellegű építmény létesíthető, amely az út és járda meglévő és tervezett vízszintes és magassági viszonyaihoz illeszkedik.

(3)	A Szabályozási Terven jelölt fasorok megtartandók.

Közlekedési előírások

14. §

(1)	A tervezett beépítések részére a parkolást a telken belül kell biztosítani.

(2)	A parkolási követelmények tekintetében Ajka város Önkormányzatának parkolási rendelete, az OTÉK 42. §-ában foglaltak a mérvadók.

(3)	A teher-, és személygép-járművek fogadása, parkolása (rakodás, rövid idejű várakozás, stb.) csak az ingatlanon belül történhet.

(4)	A kötelezően biztosítandó parkolóhelyek a telek burkolt felületein, ill. a telek alápincézett parkolószintjén helyezhetők el.

Környezetvédelmi előírások

15. §

(1)	Levegőtisztaság-védelmi szempontból a terület a Védett I. kategóriába tartozik. A területen csak olyan létesítmények alakíthatók ki, amelyek légszennyező-anyag kibocsátása nem haladja meg a Védett I. kategória szerinti kibocsátási határértékeket.

(2)	A zaj és rezgés elleni védelem érdekében be kell tartani a 4/1984. (I.23.) EüM számú rendelet határértékeit. A határos lakóterületen a kereskedelmi és szolgáltató tevékenységből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei: nappal   50 dB, éjjel 40 dB.

(3)	Az épületek, utak, parkolók kialakítása miatt közterületen, vagy telken belül kivágott fák pótlásáról gondoskodni kell. A telepítendő fák mennyiségét a kivágott fák 1 m magasságban mért törzsátmérőjének legalább 1,5-szörösében kell meghatározni.

(4)	A kivágott fákat csak előnevelt - többször iskolázott, minimum 2 m magas, földlabdás, suháng - fákkal lehet pótolni.

Közmű előírások

16. §

(1) 	A tervezett épületeket teljes közművesítéssel kell ellátni.

(2)	A közműhálózatot közterületen kell megépíteni a folyamatos hozzáférhetőség biztosítása mellett az MSZ 7487/2 szerint.

(3)	Az épület gépészeti berendezéseinek elhelyezésénél figyelembe veendő a szennyvíz-befogadó fenékszintje.

(4)	A vízvezeték-hálózaton föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni.

(5)	A területen épületen belül és kívül tereprendezési és feltárási munkát csak hatósági engedély alapján szabad végezni.

(6)	A tervezett létesítményhez szükséges közműrendszer kiépítésénél törekedni kell a minimális burkolt felület kialakítására, a vezetékek lehetőség szerinti földbesüllyesztésére, a felszíni létesítmények növényzettel való takarására, ill. környezetve illeszkedő színezésére.

(7)	Földgázhálózatok esetében figyelembe veendő az IPM 611982. (V.6.) sz. rendelet és az MSZ 7084. sz. szabvány szerint a nyomásfokozattól függő védőtávolságok.

(8)	A villamosenergiát szállító vezetékek elhelyezését az MSZ 151, az MSZ 172 és az MSZ 7487. számú szabványok előírásai szabályozzák, míg a részükre szükséges védőtávolságokat az IpM 11/1984. (VIII.22.) sz. rendelete rögzíti.

Építési engedély egyéb feltételei

17. §

(1)	A területen történő új épületelhelyezés engedélyezési tervezése során kertépítészeti engedélyezési tervet is kell készíteni. A tervnek tartalmaznia kell a kivágandó és telepítendő fákat, valamint tereprendezési és vízelvezetési tervet is.

(2)	Épületelhelyezés esetén az utcakép alakulását és az épület és a környezet közötti városépítészeti összhangot bemutató terv csatolandó az engedélyezési dokumentációhoz (utcakép).

(3)	A területen történő építkezések során a földmunkák megkezdése előtt 3 nappal a Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága, Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém) értesítendő a régészeti szakfelügyelet biztosítása érdekében.

Záró rendelkezések

18. §

A szabályzat a rendelet kihirdetése napján lép érvénybe. A rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult engedélyezési eljárások során kell alkalmazni.

19. § Új 9.§-sal kiegészítette:34/2009.(XI.13.) rendelet

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006./123/EK irányelvének figyelembevételével felülvizsgálatra került, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

A j k a, 2000. június 06.

Ékes József  sk.					   Dr. Jáger László sk.

polgármester						          j e g y z ő

Kihirdetés napja: 2000. június 22.

Dr. Jáger László sk.

j e g y z ő

I N D O K O L Á S

1. § 	A Kormány az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdésének g) pontjának foglalt felhatalmazásának alapján meghatározta az országos településrendezési és építési követelményeket és elrendelte azok kötelező alkalmazását. A rendelet hatály alá tartozó területen az érvényes Általános Rendezési Terv szabályrendelete nem alkalmazható.

2-3. § 	A 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett országos településrendezési és építési követelmények (továbbiakban: OTÉK) 1-6. §-ával meghatározott általános szabályozás.

4-14. § 	Az OTÉK 9-25. §-ának alkalmazásával az OTÉK 2. §-a (1) bekezdésében biztosított jogkör alapján alkotott helyi szabályozás.

15. § 	Az OTÉK 1. §-ának (2) bekezdés alkalmazásával az OTÉK 2. §-a (1) bekezdésében biztosított jogkör alapján alkotott helyi szabályozás.

16. § 	Az OTÉK 46-49. §-ának alkalmazásával az OTÉK 2. §-a (1) bekezdésében biztosított jogkör alapján alkotott helyi szabályozás.

A j k a, 2000. június 07.

Dr. Jáger László s.k.

j e g y z ő